РЕГЛАМЕНТ

Взаимодействия между сетевыми организациями, энергосбытовыми организациями, организациями - управляющими многоквартирными жилыми домами, осуществляющими свою деятельность на территории Московской области, в части организации работы по установке и приемке к расчетам коллективных (общедомовых) приборов учета электроэнергии (в том числе входящих в систему АИИС КУЭ) на вводах многоквартирных домов

1. Основные понятия и сокращения, используемые 
в настоящем Регламенте:

1.1. Сетевая организация (СО) - коммерческая организация, оказывающая услуги по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства;

1.2. Энергосбытовая организация (ЭСО) - организация, осуществляющая в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии;

1.3. Управляющая организация (УК) - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом и отвечающая за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется  энергоснабжение граждан-потребителей;

1.4. Товарищество собственников жилья (ТСЖ) - некоммерческое объединение граждан-собственников квартир МКД, созданное для управления многоквартирным домом и отвечающая за обслуживание внутридомовых инженерных систем, с использованием которых осуществляется  энергоснабжение граждан-потребителей;

1.5. МКД - многоквартирный жилой дом;

1.6. ВРУ МКД - вводное распределительное устройство многоквартирного дома – распределительное устройство до 1000 В, находящееся в помещении многоквартирного дома и присоединённое к электрическим сетям ТСО;

1.7. МПОТ - межотраслевые правила охраны труда при эксплуатации электроустановок;

1.8. Средство  измерения - совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электрической энергии (мощности) (измерительные трансформаторы тока и напряжения, счетчики электрической энергии, телеметрические датчики, информационно-измерительные системы и их линии связи), соединенных между собой по установленной схеме, типы которых утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии и внесены в Государственный реестр средств измерений;

1.9. Коллективные (общедомовые) приборы учета – совокупность средств учета, используемых для определения объема электрической энергии, потребленной в целом по многоквартирному дому. К таким приборам учета относятся средства учета, установленные на питающих кабельных линиях или совокупность приборов, установленных на общедомовые нужды и на квартирные  стояки;

1.10. Коммерческий учет электрической энергии (мощности) - процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и формирования, в том числе расчетным путем, данных о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные с указанными поставками услуги;

1.11. Точка поставки – место в электрической сети, находящееся на границе балансовой принадлежности энергопринимающих устройств покупателя (продавца) электрической энергии  либо лица, в интересах которого он приобретает (продает) электрическую энергию, и являющееся местом исполнения обязательства по поставке электрической энергии и (или) оказанию услуг, используемым для определения объема взаимных обязательств субъектов розничного рынка по договорам купли-продажи (поставки) электрической энергии, энергоснабжения, оказания услуг по передаче электрической энергии и услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей;

1.12. АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учёта электроэнергии;

1.13. Расчетный период (месяц) - календарный месяц, начало которого определяется с 00 ч. 00 мин.  1-го дня календарного месяца и заканчивается в 24 ч. 00 мин. последнего дня этого месяца.

1.14. Граница балансовой принадлежности - линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок.

2.  Общие положения

2.1. Настоящий Регламент разработан с целью реализации на территории Московской области Федерального закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет порядок взаимодействия сетевых (далее - СО) и энергосбытовых (далее - ЭСО)  организаций с организациями – управляющими многоквартирными жилыми домами (далее - УК), в части организации работы по установке и приёмке к расчетам коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, в том числе входящих в систему АИИС КУЭ (далее – КПУ), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и (или) Московской области:

2.2. Целью настоящего Регламента является:

- организация учёта  объема электрической энергии, переданной в многоквартирный жилой дом для дальнейшего  проведения  коммерческих  расчётов по договору энергоснабжения и договору оказания услуг по передаче электрической энергии;

- применение согласованной сторонами формы акта проверки технических средств учёта по результатам проверки работоспособности технических средств.

2.3. Настоящий Регламент может быть пересмотрен в связи с внесением изменений в действующее законодательство Российской Федерации и (или) законодательство Московской области.

3.  Порядок проведения работ по установке и приёмке коллективных (общедомовых) приборов учета электроэнергии в эксплуатацию

3.1.  КПУ  электроэнергии многоквартирного дома устанавливается на границе балансовой принадлежности с СО, в соответствии с типовыми схемами установки приборов учета.

3.1.1. Если ГБП между балансодержателями МКД  и СО проходит по кабельным наконечникам в трансформаторной подстанции (ТП) в распределительном устройстве (РУ-0,4 кВ),  КПУ монтируется в РУ ТП.

3.1.2. Если ГБП между балансодержателями МКД  и СО находится на опоре воздушной линии электропередачи (ВЛ-0,4 кВ) и проходит по изоляторам, крепящим линию, отходящую на жилой дом, КПУ монтируется в шкафу на опоре.

3.1.3. Если ГБП между балансодержателями МКД  и СО проходит по кабельным наконечникам (на болтовых соединениях заходов/вводах от воздушных линий) во вводных распределительных устройствах многоквартирных домов (далее ВРУ МКД), т.е. на вводах многоквартирных, то КПУ должен устанавливаться в помещении ВРУ МКД, в соответствии с типовыми схемами установки приборов учета во ВРУ МКД (к настоящему Регламенту).

3.2. В случае технической невозможности установки КПУ на ГБП между балансодержателями МКД  и СО (определяется СО) допускается установка КПУ в непосредственной близости к МКД (в пределах границ внутридомовых инженерных систем), в специальном шкафу учета наружной установки.

3.3. КПУ может устанавливаться как за счёт УК/ТСЖ, так и за счёт 
ЭСО и (или) СО.

3.4. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы должны проводиться на основании разработанной и согласованной всеми заинтересованными сторонами (СО, ЭСО, УК/ТСЖ) проектной документации. Проектная документация разрабатывается стороной, планирующей установить КПУ, при этом заводской тип КПУ определяется исходя из единой   технической политики по созданию АИИС КУЭ.

3.5. УК обязаны, в соответствии с требованиями МПОТ, допускать командированный персонал подрядных  организаций СО и ЭСО к проведению во ВРУ МКД проектно-изыскательских, строительно-монтажных и пусконаладочных работ по установке КПУ.

3.6. Срок согласования проектной документации на установку КПУ любой из сторон - 10 рабочих дней после поступления проектной документации на согласование. Проектная документация проверяется на соответствие требованиям действующих нормативно-правовых актов (Правила устройства электроустановок; типовая инструкция по учёту РД 34.09.101-94). В случае не выставления в течение 10 рабочих дней замечаний стороной, к которой поступила на согласование проектная документация, проектная документация считается согласованной стороной, не выставившей замечания.

3.7. Приемка в эксплуатацию КПУ производится Комиссией по приемке КПУ (далее – Комиссия), в состав которой входят полномочные представители СО, ЭСО и УК/ТСЖ. Комиссию возглавляет представитель   организации (ЭСО, СО, УК/ТСЖ), установившей КПУ.

3.8. При сдаче КПУ в эксплуатацию, Комиссия проверяет выполнение работ по установке КПУ на соответствие требованиям действующих нормативно-правовых актов (нормативно-технической документации), разработанным проектным решениям и наличие АРБП.

3.9. Организация (ЭСО, СО, УК/ТСЖ), установившая КПУ, определяет дату и время приемки КПУ в эксплуатацию и уведомляет остальных членов Комиссии.

3.10. Организация (ЭСО, СО, УК/ТСЖ), установившая КПУ, обеспечивает участие представителя УК в работе Комиссии в соответствии с  Графиком приемки, предварительно согласованным с остальными сторонами.

3.11. Неявка в назначенный срок представителя одной из сторон  для приемки в эксплуатацию КПУ без уважительной причины не является основанием для переноса срока приемки КПУ в эксплуатацию.

3.12. После приёмки КПУ Комиссией, КПУ пломбируются персоналом СО и ЭСО.  По результатам приемки составляются Паспорт-протокол КПУ (форма РД 34.09.101-94) и Акт приемки КПУ в эксплуатацию (далее - Акт приемки), подписываемый членами Комиссии. Форма Акта приведена в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

3.13. При отсутствии замечаний Акт приемки составляется и подписывается присутствующими членами Комиссии. В случае неявки, копия Акта приемки направляется отсутствующим членам Комиссии.

3.14. Срок приемки КПУ в эксплуатацию - в течение 5 рабочих дней
с момента установки.

3.15.  При наличии на момент ввода данного Регламента на ГБП между балансодержателями МКД  и СО смонтированных КПУ и их соответствии требованиям Регламента, срок приемки КПУ в эксплуатацию – 5 дней с момента обращения организации (ЭСО, СО, УК/ТСЖ), установившей КПУ.

4. Порядок оформления акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электроустановок и сооружений по многоквартирным жилым домам (далее – АРБП по МКД) и внесения изменений в договор энергоснабжения УК.

4.1. Персонал СО оформляет АРБП с УК по МКД до приемки КПУ в эксплуатацию. АРБП должны содержать сведения о КПУ, установленных на вводе в многоквартирные дома/на границе балансовой принадлежности с обязательным указанием их технических данных согласно пдп. «а» п. 71 Правил функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики (утв. Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530). На однолинейных схемах, прилагаемых к АРБП, должны быть отражены КПУ и данные КПУ в схемах не могут быть обозначены в качестве «контрольных».

В случае не подписания УК по МКД АРБП при приемке КПУ в эксплуатацию персонал СО в течение 7 рабочих дней после оформления Акта приемки КПУ в эксплуатацию направляет АРБП для согласования в адрес УК.

4.2. УК  в течение 5 рабочих дней подписывает АРБП по МКД и возвращает его в СО, либо представляет свои замечания.

4.3. СО направляет подписанный СО и УК АРБП по МКД в ЭСО для согласования и внесения изменений в договор энергоснабжения с УК.					4.4. При получении АРБП по МКД, ЭСО в течение 10 рабочих дней инициирует работу по изменению условий договоров энергоснабжения с УК в части проведения расчетов по КПУ с даты подписания Акта приемки и направляет данную оферту по изменениям в адрес УК.

4.5. После внесения изменений в договор энергоснабжения УК производит расчет за потребленную электроэнергию по КПУ с даты внесения изменений в договор энергоснабжения.

с даты подписания Акта приемки.

4.6. В случае отказа со стороны УК от изменений условий договоров,  ЭСО в течение 15 календарных дней, с даты поступления отказа,  либо в 30 - дневный срок с даты направления оферты,  организует претензионно – исковую работу  по понуждению УК к подписанию изменений условий договора энергоснабжения.

4.7. В соответствии с положительным судебным решением по изменению условий договора энергоснабжения ЭСО производит перерасчет величины полезного отпуска с СО по общедомовым приборам учета электроэнергии.

Приложение № 1 к "Регламенту взаимодействия между сетевыми организациями, энергосбытовыми организациями, организациями - управляющими многоквартирными жилыми домами, осуществляющими свою деятельность на территории Московской области, в части организации работы по установке и приемке к расчетам коллективных (общедомовых) приборов учета электроэнергии (в том числе входящих в систему АИИС КУЭ) на вводах многоквартирных домов»

АКТ № _________ от «__» _________ 20___ г.,

приемки средств учета электроэнергии, установленных на границе балансовой принадлежности между СО и исполнителем коммунальных услуг

Комиссия в составе:

Председатель комиссии (Представитель СО):

_______________________________                               __________________________

должность, организация		  					Ф.И.О.

Члены комиссии:

_______________________________                               __________________________

должность, организация		  					Ф.И.О.

_______________________________                                __________________________

должность, организация		  					Ф.И.О.

Провела проверку измерительного комплекса средств учета электроэнергии установленного для учета потребляемой электроэнергии многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: ______________________________________________________

1. Проверка на соответствие технической документации:

1.1. Проект __________________________________________________________________

соответствует / не соответствует

1.2. Технические условия ______________________________________________________

соответствует / не соответствует

2. Проверка приборов учета и измерительных трансформаторов

2.1. Место установки электросчетчика: ___________________________________________

(ВРУ МКД, №ТП и т.п.)

2.2. Наличие испытательной коробки: ____________

(да/нет)

| 2.3. Описание электросчетчика | тип |  |
| --- | --- | --- |
|  | заводской № |  |
|  | год выпуска |  |
|  | дата госповерки |  |
|  | класс точности |  |
|  | номинальный ток, А |  |
|  | номинальное напряжение, В |  |
|  | показания | А |  |
|  |  | Р |  |
| 2.4. Описание трансформаторов тока: | фазы | А | В | С |
|  | тип |  |  |  |
|  | год выпуска |  |  |  |
|  | заводской № |  |  |  |
|  | класс точности |  |  |  |
|  | коэффициент трансформации |  |  |  |
|  | дата госповерки |  |  |  |

2.5. Проверка правильности схемы включения электросчетчика, векторная диаграмма:

Iа =  _______           а = _______

Iс =  _______           с = _______

Iо =  _______           о = _______

Uа0 =  _____           Uаb = _______

Ub0 =  _____           Ubс = _______

Uc0 =  _____           Uac = _______

2.6. Фиксация пломб на приборах и оборудовании, входящих в состав измерительного комплекса

| Номера пломб (ЭСО,СО) | Место установки пломбы |
| --- | --- |

3. Выявленные несоответствия:________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Заключение комиссии: ______________________________________________________

Комиссия постановила:

узел учета выполнен на основании согласованного с ЭСО проекта

№__________________________________________ и соответствует/не соответствует

ненужное зачеркнуть

требованиям, предъявляемым к узлам расчетного (коммерческого) учета электроэнергии.

5. Данный акт является основанием для внесения изменений в договор энергоснабжения.

___________     _______________				___________     _______________

подпись  		          Ф.И.О.				         подпись  		          Ф.И.О.

___________     _______________				___________     _______________

подпись  		          Ф.И.О.				         подпись  		          Ф.И.О.

__________     _______________				___________     _______________

подпись  		          Ф.И.О.				         подпись  		          Ф.И.О.