Методические рекомендации

по разработке Программ энергосбережения хозяйствующих субъектов

с долей государственной собственности

I. Общие положения

1.1. Настоящие методические требования разработаны в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18.06.2008г. № ИШ-П9-3772 по реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по  повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»,  и направлены на обеспечение единой методологической основы разработки Программ энергосбережения хозяйствующих субъектов.

1.2. Программа энергосбережения хозяйствующего субъекта (далее — Программа) должна отражать основные направления государственной энергетической политики в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, и способствовать решению социально-экономических, энергетических и экологических проблем путем рационального и экологически ответственного использования  энергетических ресурсов.

1.3. Процессу разработки Программы должно предшествовать проведение (не более 3-х летней давности) энергетического обследования (энергоаудита) хозяйствующего субъекта. Энергетическое обследование (энергоаудит) должно быть проведено специализированной энергоаудиторской организацией, включенной в Единый реестр организаций, допущенных к проведению энергетических обследований (энергоаудиту).

1.4. В процессе разработки Программ целесообразно использовать требования  Системы добровольной сертификации организаций в области рационального использования и сбережения энергоресурсов (РИЭР).

1.5. Согласование в Минэнерго России проектов Программ проводится по представлению Управляющего Органа Системы РИЭР при выполнении организациями-заявителями установленных требований и отсутствии замечаний по результатам экспертизы.

1.6. С целью обеспечения мониторинга реализации Программы энергосбережения, хозяйствующие субъекты должны своевременно предоставлять в Управляющий Орган Системы РИЭР соответствующую справочно-аналитическую информацию.

II. Структура и содержание Программы энергосбережения

Структура и содержание Программы энергосбережения определяются хозяйствующим субъектом, за исключением следующих обязательных разделов и подразделов:

Раздел 1. Общая информация

1.1. Общие сведения о хозяйствующем субъекте: ______________________________________________________________________

Наименование организации (полное)

Вид собственности:_________________________________________________________________

Отраслевая принадлежность__________________________________________________________

ИНН:_____________________________________________________________________________

Адрес:____________________________________________________________________________

Ф.И.О. ген. Директора_______________________________________________________________

тел/факс:__________________________________________________________________________

E-mail:____________________________________________________________________________

Наименование головной организации:_______________________________________________________________________

Ф.И.О. ген. Директора_______________________________________________________________

тел/факс:__________________________________________________________________________

E-mail:____________________________________________________________________________

Наименование выпускаемой продукции: __________________________________________________________________________________

Таблица 1

Объем производства продукции

|  | Единица измерения | Год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007 (факт) | 2008 (прогноз) | Планируемый период (по годам) |
| Объем производства продукции (услуг, работ): | тыс. руб. |  |  |  |
| Производство продукции в натуральном выражении: |  |  |  |  |

1.2. Общие сведения  об организации,  разработавшей Программу энергосбережения и повышения энергоэффективности:  __________________________________________________________________________________

Наименование организации-разработчика

Вид собственности: _________________________________________________________________

Адрес:____________________________________________________________________________

Ф.И.О. ген. Директора ______________________________________________________________

тел/факс:__________________________________________________________________________

E-mail:____________________________________________________________________________

1.3. Общие сведения об организации, проводившей энергетическое обследование:

__________________________________________________________________________________

Наименование энергоаудиторской  компании

№ Свидетельства о включении в Единый реестр _______________________________________

вид энергообследования ____________________________________________________________

дата проведения ___________________________________________________________________

дата согласования отчета  и энергопаспорта в МАЭН ____________________________________

Ф.И.О. ген. Директора ______________________________________________________________

тел./факс:__________________________________________________________________________

E-mail:____________________________________________________________________________

Раздел 2. Анализ состояния энергосбережения

В настоящем разделе дается описание организационной структуры управления энергосбережением и повышением энергоэффективности хозяйствующего субъекта, анализ потребления энергоресурсов (по форме таблицы 2), принятые меры по энергосбережению в предыдущие годы.

Раздел 3. Организационные мероприятия по энергосбережению.

В настоящем разделе дается описание организационных мероприятий по энергосбережению, в т.ч.:

- изменение структуры производства работ, услуг;

- изменение номенклатуры выпускаемой продукции;

- изменение графика (сменности) производства;

- изменение структуры потребляемых энергоресурсов;

- другие мероприятия.

Планируемые показатели за счет реализации организационных мероприятий по энергосбережению представляются на каждый планируемый год по форме таблицы 3.

Раздел 4. Технические мероприятия по энергосбережению.

В настоящем разделе дается описание конкретных технических мероприятий по энергосбережению.

Планируемые показатели за счет реализации технических мероприятий по энергосбережению представляются на каждый планируемый год по форме таблицы 4.

Таблица 2

Общее потребление энергоносителей

| Наименование энергоносителя | Единица измерения | Переводные коэффициенты в условное топливо | Потребленное количество в год | Единица измерения (тыс. руб) | Потребленное количество в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2007г. (факт) | 2008г. (прогноз) | 2009г. (план) |
|  |  |  | 2007г. (факт) | 2008г. (прогноз) | 2009г. (план) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Котельно-печное топливо | т у.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Газообразное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Твердое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Жидкое топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Альтернативные (местные) виды топлив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Электроэнергия | кВтч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кВАрч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Тепловая энергия: пар | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетевая вода | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Давление: пар | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сетевая вода | МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 Температура прямой и обратной воды | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Температура насыщенного пара | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Степень сухости пара | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Моторное топливо: | тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 - бензин | тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 - керосин | тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 - дизельное топливо | тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Показатели реализации организационных мероприятий по энергосбережению

| Наименование планируемого мероприятия | Затраты тыс.руб (план) | Годовая экономия ТЭР (план) | Средний срок окупаемости (план) | Планируемая дата внедрения (месяц, год) | Годовая экономия ТЭР (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражения | ед. измерения | тыс.руб |  |  | в натуральном выражения | ед. измерения | тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организационные мероприятия: |  |  | т.у.т |  |  |  |  | т.у.т |  |

Таблица 4

Показатели реализации технических мероприятий по энергосбережению

| Наименование планируемого мероприятия | Затраты тыс.руб (план) | Годовая экономия ТЭР (план) | Средний срок окупаемости (план) | Планируемая дата внедрения (месяц, год) | Годовая экономия ТЭР (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуральном выражения | ед. измерения | тыс.руб |  |  | в натуральном выражения | ед. измерения | тыс.руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Технические мероприятия ИТОГО, в т.ч.: |  |  | т.у.т |  |  |  |  | т.у.т |  |
| 1. Совершенствование технологических процессов |  |  | т.у.т |  |  |  |  | т.у.т |  |
| 2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия) |  |  | тыс. кВт*ч |  |  |  |  | тыс. кВт*ч |  |
| 3. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (теплоснабжение) |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |
| 4. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (газоснабжение) |  |  | т.у.т |  |  |  |  | т.у.т |  |
| 5. Совершенствование схем электрснабжения |  |  | тыс. кВт*ч |  |  |  |  | тыс. кВт*ч |  |
| 6. Совершенствование схем теплоснабжения |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |
| 7. Совершенствование схем водоснабжения |  |  | тыс.м3 |  |  |  |  | тыс.м3 |  |
| 8. Совершенствование схем газоснабжения |  |  | т.у.т |  |  |  |  | т.у.т |  |
| 9. Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (электроэнергия) |  |  | тыс. кВт*ч |  |  |  |  | тыс. кВт*ч |  |
| 10. Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (теплоэнергия) |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |
| 11. Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования (газоснабжение) |  |  | т.у.т |  |  |  |  | т.у.т |  |
| 12. Реконструкция и модернизация энергетических установок (электроэнергия) |  |  | тыс. кВт*ч |  |  |  |  | тыс. кВт*ч |  |
| 13. Реконструкция и модернизация энергетических установок (теплоэнергия) |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |
| 14. Реконструкция и модернизация энергетических установок (газоснабжение) |  |  | т.у.т |  |  |  |  | т.у.т |  |
| 15. Использование вторчных энергетических ресурсов (ВЭР) |  |  | т.у.т |  |  |  |  | т.у.т |  |
| 16. Использование нетрадиционных источников энергии |  |  | т.у.т |  |  |  |  | т.у.т |  |
| 17. Внедрение АСУТП, АСТУЭ и АСКУЭ для оптимизации потребления энергоресурсов, в т.ч. топлива |  |  | т.у.т |  |  |  |  | т.у.т |  |
| 18. Внедрение новых технологий и оборудования (электроэнергия) |  |  | тыс. кВт*ч |  |  |  |  | тыс. кВт*ч |  |
| 19. Внедрение новых технологий и оборудования (теплоэнергия) |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |
| 20. Внедрение новых технологий и оборудования (газоснабжение) |  |  | т.у.т |  |  |  |  | т.у.т |  |
| 21. Внедрение новых технологий и оборудования (водоснабжение) |  |  | тыс.м3 |  |  |  |  | тыс.м3 |  |
| 22. Внедрения нормирования энергоресурсов в технологических процессах (электроэнергия) |  |  | тыс. кВт*ч |  |  |  |  | тыс. кВт*ч |  |
| 23. Внедрения нормирования энергоресурсов в технологических процессах (теплоэнергия) |  |  | Гкал |  |  |  |  | Гкал |  |
| 24. Внедрения нормирования энергоресурсов в технологических процессах(газоснабжение) |  |  | т.у.т |  |  |  |  | т.у.т |  |
| 25. Внедрения нормирования энергоресурсов в технологических процессах (водоснабжение) |  |  | тыс.м3 |  |  |  |  | тыс.м3 |  |
| 26. Совершенство средств и систем учета энергоресурсов |  |  | т.у.т |  |  |  |  | т.у.т |  |
| 27. Иные мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 5. Нормативно-техническое обеспечение мероприятий по энергосбережению.

Настоящий раздел должен содержать перечень планируемых к разработке и внедрению нормативно-технических и распорядительных документов предприятия, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению.

Раздел 6. Финансирование и стимулирование реализации мероприятий по энергосбережению.

В настоящем разделе приводятся финансово-экономические обоснования реализации мероприятий по энергосбережению, указываются источники и объемы финансирования, а также меры по стимулированию реализации мероприятий по энергосбережению.

Раздел 7. Мониторинг реализации Программы энергосбережения.

В настоящем разделе представляются сводные показатели ожидаемых результатов  реализации комплекса мероприятий, включенных в Программу  энергосбережения.

Сводные показатели рассчитываются на каждый планируемый год по форме таблицы 5.

Таблица 5.

Сводные показатели результатов реализации Программы  энергосбережения

| № п.п. | Показатели | Факт | План |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выпускаемой продукции, работ, услуг (тыс.руб) |  |  |
| 2 | Потребление энергоресурсов (тыс. т.у.т) |  |  |
| 3 | Энергоемкость производства, (строка2/строка 1) (тыс.т.у.т /тыс.руб) |  |  |
| 4 | Годовая экономия энергоресурсов (тыс.т.у.т) |  |  |
| 5 | Годовые затраты на реализацию Программы |  |  |

III. Порядок разработки и представления на согласование проектов Программ энергосбережения хозяйствующих субъектов.

Настоящие методические требования предусматривают следующую последовательность процедур разработки и согласования проектов Программ энергосбережения хозяйствующих субъектов:

1. Хозяйствующий субъект обеспечивает наличие и применение при разработке проекта Программы результатов энергообследований. При необходимости организация обращается в Управляющий Орган Системы РИЭР для решения вопросов организации проведения энергообследования и  разработки проекта Программы на единой методологической основе.

2. С целью соблюдения условий согласования Проекта Программы и организации проведения соответствующей экспертизы, хозяйствующий субъект представляет в Управляющий Орган Системы РИЭР  следующие сопроводительные документы:

а) заявление по установленной форме (Приложение 1);

б) оформленный и заверенный руководителем организации-заявителя проект Программы энергосбережения (2 экземпляра в сброшюрованном виде на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе);

в) заверенные руководителем организации-заявителя извлечения из проекта Программы энергосбережения (строго по формам таблиц 1, 2, 3 и 4 в 1 экземпляре на бумажном носителе и в 1 экземпляре на электронном носителе).

г) заверенные руководителем организации-заявителя банковские и почтовые реквизиты, контактные телефоны ответственных должностных лиц;

3. Согласование в Минэнерго России проектов Программ проводится по представлению Управляющего Органа Системы РИЭР при выполнении организациями-заявителями установленных требований и отсутствии замечаний по результатам экспертизы, проведенной уполномоченной в Системе РИЭР специализированной организацией. Основной задачей экспертизы проектов Программ является приведение процесса их разработки к единой методологической основе.

4. Организация-заявитель своевременно устраняет замечания, выявленные в процессе экспертизы представленных материалов и проекта Программы.

5. Согласованный проект Программы направляется в адрес хозяйствующего субъекта Управляющим Органом Системы РИЭР.

Приложение 1

В Управляющий Орган Системы РИЭР

(127055, Москва,

ул. Новослободская, д.58 стр.1)

Заявление

Прошу организовать в установленном в Системе РИЭР порядке проведение экспертизы и процедур согласования проекта Программы энергосбережения __________________________________________________.

полное наименование организации

Приложения:

1. Проект Программы энергосбережения - 2 экземпляра в сброшюрованном виде на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.

2. Извлечения из проекта Программы энергосбережения - 1 экземпляр на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе.

3. Банковские и почтовые реквизиты, контактные телефоны ответственных должностных лиц организации.

Руководитель

наименование организации-заявителя

М.П.	подпись	инициалы, фамилия